Abfallkühler für zwei 240 Liter Müll- Behälter,

steckerfertig

Abmessungen

Länge:	1710 mm

Tiefe:	  870 mm

Höhe	1200 mm

Ausführung

## Der gesamte Innen und Außenkorpus ist komplett aus Edelstahl 1.4016, ebenso die .Türen, sowie das angebaute Maschinenfach. Die Sichtseiten sind matt geschliffen, Korn 220.

## Klappbare Einzelfüllöffnung, Gerät fertig montiert.

## Eigenkühlung

## Kühlmaschine, steckerfertig, im rechts angeordneten

## Maschinenfach untergebracht. Mit eingeschäumtem Verdampfersystem in der Edelstahlrückwand. Mit Umluftkühlung,

## automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

## Elektronische Regelung mit Digitalanzeige inkl. Integrierter

RS 485 Schnittstelle, HACCP-gerecht.

## Isolierung

50mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

## Flügeltüren

Die Flügeltür ist doppelwandig, komplett aus Edelstahl 1.4016, FCKW-frei hochdruckgeschäumt. mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die Hohlkammer - Magnetdichtung ist gesteckt und ohne Werkzeug auswechselbar.

## Technische Daten

Bruttoinhalt:                	1120 Liter

Temperaturbereich:     	+2°C bis +12°C

Isolation:	50 mm FCKW-frei

Kälteleistung:	380 Watt -15°C VT

Anschlußwert:            	440 W/ 230 V

Energieverbrauch:    	1,9 kWh / 24h

Kältemittel:	R 134 a

Gewicht brutto/netto: 	210 kg / 200 kg

## Fabrikat

Hersteller:	CHROMOnorm

Type:		AAKM022400